## Slide 1: Chapitre 11 Maintenance des pilotes de périphériques
Module S42

## Slide 2: Plan du cours
Configuration des options de signature des pilotes de périphériques
Utilisation de la version précédente d'un pilote de périphérique

## Slide 3: 1. Configuration des options de signature des pilotes de périphériques
Qu'est-ce qu'un périphérique ?
Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique ?
Quelles sont les propriétés d'un pilote de périphérique ?
Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique signé ?
Paramètre Stratégie de groupe pour les pilotes de périphériques non signés

## Slide 4: Qu'est-ce qu'un périphérique ?
Un périphérique est un équipement qui peut être connecté à un ordinateur
Exemples : carte vidéo, imprimante, manette de jeu, carte réseau, carte modem
Les périphériques peuvent être de deux types :
  Plug-and-Play
  Combinaison de prises en charge matérielles et logicielles permettant au système d'identifier les modifications apportées à la configuration matérielle et de s'y adapter
  Non Plug-and-Play
    Ne sont pas pris en charge les nouveaux systèmes d’exploitation

## Slide 5: Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique ?
C’est un programme permettant à un périphérique spécifique de communiquer avec le système d'exploitation
Chargé automatiquement au démarrage de l'ordinateur
Avant que Windows puisse utiliser un périphérique connecté à l'ordinateur, il faut que le pilote approprié soit installé
Utilisez le Gestionnaire de périphériques pour :
  Identifier, installer et mettre à jour les pilotes de périphériques
  Revenir à la version précédente d'un pilote de périphérique
  Activer, désactiver et désinstaller des périphériques

## Slide 6: Quelles sont les propriétés d'un pilote de périphérique ?
Propriétés d'un pilote de périphérique | Description
Nom du pilote | Nom et emplacement du fichier du pilote, par exemple C:\Windows\System32\drivers\e100b325.sys
Fournisseur du pilote | Nom de la société qui a fourni le pilote à Microsoft, par exemple Intel
Date du pilote | Date à laquelle le pilote a été conçu, par exemple 7/1/2001
Version du pilote | Numéro de version du pilote, par exemple 5.41.22.0
Signataire numérique | Nom de l'entité chargée de tester et de contrôler le bon fonctionnement du pilote, par exemple Microsoft Windows XP Publisher

## Slide 7: Qu'est-ce qu'un pilote de périphérique signé ?
La signature numérique indique que le pilote a atteint un certain niveau de test et qu'il n'a pas été endommagé par le processus d'installation d'un autre programme
L'utilisation de pilotes de périphériques signés permet de garantir les performances et la stabilité de votre système

## Slide 8: Paramètre Stratégie de groupe pour les pilotes de périphériques non signés
Le paramètre Stratégie de groupe par défaut des pilotes de périphériques non signés :
Périphériques : comportement d'installation d'un pilote non signé:
  Réussite silencieuse : les utilisateurs peuvent installer des pilotes non signés sans recevoir aucun message d'avertissement
  Avertir, mais autoriser l'installation : les utilisateurs peuvent installer des pilotes non signés, mais un message d'avertissement apparaît
  Ne pas autoriser l'installation : les utilisateurs ne peuvent pas installer de pilotes non signés

## Slide 9: 2. Utilisation de la version précédente d'un pilote de périphérique
Qu'est-ce que le retour à la version précédente d'un pilote de périphérique ?
Comment restaurer et mettre à jour les pilotes de périphériques ?
Désinstallation des périphériques et de leurs pilotes

## Slide 10: Qu'est-ce que le retour à la version précédente d'un pilote de périphérique ?
Après la mise à jour de pilotes de périphériques, il se peut que vous rencontriez des problèmes au démarrage ou à l'arrêt
Si un problème se produit, vous pouvez revenir à la version précédente via la fonction Revenir à la version précédente
Vous ne pouvez pas :
  Revenir à une version antérieure à la version précédente
  Restaurer la version précédente d'un pilote d'impression
  Restaurer simultanément les pilotes pour toutes les fonctions d'un périphérique multifonction

## Slide 11: Désinstallation des périphériques et de leurs pilotes
Si vous utilisez le Gestionnaire de périphériques pour désinstaller un pilote de périphérique, le pilote est supprimé de la mémoire mais pas du disque dur
Pour désinstaller un périphérique Plug-and-Play, déconnectez ou supprimez le périphérique de l'ordinateur
Désactivez un périphérique plug-and-play, plutôt que de le désinstaller, si vous ne voulez pas l'activer mais qu'il reste connecté à l'ordinateur (dans le cas d'un modem, par exemple)