## Slide 1: Chapitre 2 Attribution automatique d'adressages IP à l'aide du protocole DHCP
Module S43

## Slide 2: Plan du cours
Vue d’ensemble du rôle serveur DHCP
Configuration des étendues DHCP
Configuration d’une réservation DHCP
Configuration des options DHCP
Configuration d’un agent de relais DHCP

## Slide 3: 1- Vue d’ensemble du rôle serveur DHCP
Avantages de l’utilisation du service DHCP
Les nouveautés de DHCP dans Windows Server 2008
Comment DHCP alloue IP adresses
Comment fonctionne le processus de création d'un bail DHCP?
Comment fonctionne le processus de renouvellement d'un bail DHCP
Comment ajouter un service Serveur DHCP?
Comment un service Serveur DHCP est autorisé?

## Slide 4: Avantage de l’utilisation du service DHCP?
Le protocole DHCP simplifie et réduit le travail administratif grâce à l'usage de la configuration automatique du protocole TCP/IP

## Slide 5: Avantage de l’utilisation du service DHCP?
Les adresses IP sont entrées manuellement sur chaque ordinateur client
Risque d'entrer une adresse IP incorrecte ou non valide
Une configuration incorrecte peut entraîner des problèmes de communication et de réseau
Surcharge administrative sur les réseaux dont les ordinateurs sont souvent déplacés
Configuration manuelle du protocole TCP/IP

## Slide 6: Avantage de l’utilisation du service DHCP?
Les adresses IP sont automatiquement fournies aux ordinateurs clients
Les clients utilisent toujours les informations de configuration correctes
La configuration du client est automatiquement mise à jour pour refléter les modifications dans la structure du réseau
Une source fréquente de problèmes réseau est éliminée
Configuration automatique du protocole TCP/IP

## Slide 7: Comment le protocole DHCP alloue des adresses IP?
Serveur DHCP
Adresse1 IP : Louée au Client1 DHCP
Adresse2 IP : Louée au Client2 DHCP
Adresse3 IP : Disponible pour un bail
Client2 DHCP : Configuration IP du serveur DHCP
Configuration IP statique
Configuration IP automatique
Renouvellement d'un bail
Création d'un bail
DHCP
Base de données
Client non-DHCP
Client1 DHCP

## Slide 8: Comment fonctionne le processus de création d'un bail DHCP
Le client DHCP diffuse un paquet DHCPDISCOVER
1
Le serveur DHCP diffuse un paquet DHCPOFFER
2
Le client DHCP diffuse un paquet DHCPREQUEST
3
Le serveur DHCP Server1 diffuse un paquet DHCPACK
4
Client DHCP
Serveur DHCP Server1
Serveur DHCP Server2

## Slide 9: Comment fonctionne le processus de renouvellement d'un bail DHCP
Le serveur DHCP Server1 envoie un paquet DHCPACK
2
Le client DHCP envoie un paquet DHCPREQUEST
1
Client DHCP
Serveur DHCP Server1
Serveur DHCP Server2
50% de la durée du bail s'est écoulée
87.5% de la durée du bail s'est écoulée
100% de la durée du bail s'est écoulée
Si le client n'est pas parvenu à renouveler son bail lorsque 50% de la durée du bail s'est écoulée, la procédure de renouvellement du bail DHCP commence lorsque 87,5% de la durée du bail s'est écoulée
Si le client n'est pas parvenu à renouveler son bail lorsque 87,5% de la durée du bail s'est écoulée, la procédure de création de bail DHCP recommence avec un client DHCP diffusant un DHCPDISCOVER
Client DHCP
Serveur DHCP Server1
Serveur DHCP Server2
50% de la durée du bail s'est écoulée
Le client DHCP envoie un paquet DHCPREQUEST
1
Le serveur DHCP Server1 envoie un paquet DHCPACK
2

## Slide 10: Comment un service Serveur DHCP est autorisé?
Contrôleur de
domaine
Active
Directory
Client DHCP
Le serveur DHCP Server1 utilise le contrôleur de domaine pour obtenir la liste des serveurs DHCP autorisés
Non autorisé
N'autorise pas les requêtes DHCP
Autorisé
Autorise les requêtes DHCP
Serveur DHCP Server1
Serveur DHCP Server2
S'il trouve sa propre adresse IP dans la liste, le service démarre et prend en charge les clients DHCP
Le serveur DHCP Server2 vérifie auprès du
contrôleur de domaine afin d'obtenir une liste de serveurs DHCP autorisés
S'il ne trouve pas sa propre adresse IP dans la liste, le serveur DHCP Server2 ne démarre pas et ne prend pas en charge les clients DHCP
Le client DHCP reçoit l'adresse IP
du serveur DHCP Server1 autorisé
Le client DHCP reçoit l'adresse IP
du serveur DHCP Server1 autorisé
Active
Directory
Client DHCP
Non autorisé
N'autorise pas les requêtes DHCP
Autorisé
Autorise les requêtes DHCP
Serveur DHCP Server2
Serveur DHCP Server1
Contrôleur de
domaine
L'autorisation DHCP est le processus d'enregistrement du service Serveur DHCP dans le domaine Active Directory, afin de prendre en charge les clients DHCP

## Slide 11
2. Configuration des étendues DHCP
Présentation des étendues DHCP
Quels sont les étendues DHCP ?
Comment configurer une étendue DHCP?
Que sont les options DHCP ?
Comment sont appliquées les options au niveau du serveur DHCP, de l'étendue et du client réservé?
Comment sont appliquées les options au niveau de la classe DHCP?
Comment configurer des options DHCP?
Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?
Comment configurer une réservation DHCP?

## Slide 12
Réseau local A
Réseau local B
Serveur DHCP
Étendue B
Étendue A
Présentation des étendues DHCP

## Slide 13: Que sont les étendues DHCP ?
Une étendue est une plage d'adresses IP disponibles pour les baux
Propriété d’étendue | Description
Identificateur de réseau | la plage d’adresses IP
Masque de sous-réseau | l’identificateur de réseau
Plage d’adresses IP de réseau | Plage d’adresses IP disponibles pour les clients
Durée du bail | Durée pendant laquelle le serveur DHCP détient une adresse IP louée pour un client avant de supprimer le bail
Routeur | Option DHCP permettant aux clients DHCP d’accéder à des réseaux distants
Nom d’étendue | Identificateur alphanumérique pour les besoins administratifs
Plage d’exclusion | Plage d’adresses IP de l’étendue qui ne peuvent pas être louées

## Slide 14: Que sont les options DHCP ?
Les options DHCP sont des paramètres de configuration qu'un service DHCP attribue aux clients avec l'adresse IP et la passerelle par défaut
Client DHCP
Serveur DHCP
Adresse IP du client
Masque de sous-réseau du client
Options DHCP telles que :
  Adresse IP du routeur
  Adresse IP du serveur DNS
  Adresse IP du serveur WINS
  Nom de domaine DNS
Données de configuration IP du client DHCP

## Slide 15: Comment sont appliquées les options au niveau du serveur DHCP, de l'étendue et du client réservé?
Option DHCP appliquée au niveau du serveur DHCP
Option DHCP appliquée au
niveau de l’étendue
Option DHCP appliquée au
niveau du client réservé
Étendue A
Étendue B
Windows 7
Serveur DHCP
Windows 10
Windows 7
Routeur
Serveur de fichiers et d'impression
Étendue A
Étendue B
Windows 7
Serveur DHCP
Windows 10
Windows 7
Routeur
Serveur de fichiers et d'impression

## Slide 16: Comment sont appliquées les options au niveau de la classe DHCP?
Option DHCP appliquée au niveau de la classe
Étendue A
Étendue B
Serveur DHCP
Windows 10
Windows 7
Windows 7
Routeur
Routeur
Serveur de fichiers et d'impression

## Slide 17: Exercice

## Slide 18: Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?
Sous- réseau A
Sous- réseau B
Machine Cliente 1
Serveur DHCP
Machine Cliente 2
Serveur de fichiers et d'impression
Adresse1 IP : Louée à la machine cliente 1
Adresse2 IP : Louée à la machine cliente 2
Adresse3 IP : Réservée au serveur de fichiers et d'impression

## Slide 19: Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?
Une réservation est une adresse IP spécifique au sein d'une étendue, qui est réservée de manière permanente à des fins de bail à un client DHCP spécifique

## Slide 20
3. Configuration d'un agent de relais DHCP
Qu'est-ce qu'un agent de relais DHCP ?
Comment fonctionne un agent de relais DHCP
Comment un agent de relais DHCP utilise le nombre de tronçons?
Comment un agent de relais DHCP utilise le seuil de démarrage?
Comment configurer un agent de relais DHCP?

## Slide 21: Qu'est-ce qu'un agent de relais DHCP ?
Serveur DHCP
Client
Agent de relais DHCP
Client
Client
Client
Routeurs
non conformes RFC 1542
Monodiffusion
Diffusion
Sous- réseau A
Sous- réseau B
Diffusion
Un agent de relais DHCP est un ordinateur ou un routeur configuré pour écouter les messages DHCP/BOOTP des clients DHCP et les transmettre aux serveurs DHCP sur différents sous-réseaux

## Slide 22: Comment fonctionne un agent de relais DHCP?
Agent de relais DHCP
Router
Non-RFC 1542 Compliant
Routeur
non conforme RFC 1542
Client1
Client2
Agent de relais DHCP
Client1
Client2
DHCP Server
Client3
Serveur DHCP
Client3
Client3
Client2
Client1
Router
Non-RFC 1542 Compliant
Routeur
non conforme RFC 1542
Client1
Client2
Agent de relais DHCP
Client1
Client2
DHCP Server
Client3
Serveur DHCP
Client3
Serveur DHCP
Client3
Agent de relais DHCP
Client2
Client1
Routeur
non conforme RFC 1542
Client1 diffuse un paquet DHCPDISCOVER
1
L'agent de relais transmet le message DHCPDISCOVER au serveur DHCP
2
Le serveur envoie un message DHCPOFFER à l'agent de relais DHCP
3
L'agent de relais diffuse le paquet DHCPOFFER
4
Client1 diffuse un paquet DHCPREQUEST
5
L'agent de relais transmet le message DHCPREQUEST au serveur DHCP
6
Le serveur envoie un message DHCPACK à l'agent de relais DHCP
7
L'agent de relais diffuse le paquet DHCPACK
8

## Slide 23: Comment un agent de relais DHCP utilise le nombre de tronçons
Agent de relais DHCP 2
Serveur DHCP
Nombre de tronçons= 2
Agent de relais DHCP 1
Le seuil du nombre de tronçons représente le nombre de routeurs à travers lesquels le paquet peut être transmis avant d'être rejeté

## Slide 24: Comment un agent de relais DHCP utilise le seuil de démarrage
Serveur DHCP 2
Serveur DHCP 3
Serveur DHCP Local
Agent de relais DHCP
Seuil de démarrage
= 10 secondes
Serveur DHCP 2
Serveur DHCP 3
Serveur DHCP Local
Agent de relais DHCP
Seuil de démarrage
= 10 secondes
Le seuil de démarrage est la durée en secondes pendant laquelle l'agent de relais DHCP attend qu'un serveur DHCP local répond aux requêtes des clients avant de transmettre la requête

## Slide 25: Exercices
Quel est le rôle principal du service DHCP ?
2. Quels sont les quatre messages DHCP qui sont utilisées lors de la création d’un nouveau bail?
3. À quel moment un client DHCP tente habituellement de renouveler son bail automatiquement ?
4. Pourquoi utilise-t-on une étendue?
5. vous configurez les options d’étendue DHCP ? Quel type de compte est nécessaire pour autoriser un serveur DHCP ?
6.Pourquoi est-il important de définir une plage d’exclusion lors de la configuration de l’étendue DHCP ?
7.Quelle est la conséquence de ne pas fournir une passerelle par défaut lorsque

## Slide 26: Exercices
Quel est le rôle principal du service DHCP ?
Le principal avantage est la configuration automatique des adresses IP pour les ordinateurs clients
2. Quels sont les quatre messages DHCP qui sont utilisées lors de la création d’un nouveau bail?
  DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST et DHCPACK
3. À quel moment un client DHCP tente habituellement de renouveler son bail automatiquement ?
Lorsque 50 % de la durée du bail a expiré.
4. Pourquoi utilise-t-on une étendue?
Pour définir les @ Ip à uiliser par DHCP

## Slide 27: Exercices
5.Quel type de compte est nécessaire pour autoriser un serveur DHCP ?
Administrateur d’entreprise
6.Pourquoi est-il important de définir une plage d’exclusion lors de la configuration de l’étendue DHCP ?
Pour ne pas avoir des redondances des @ IP et exclure les @ IP statique
7.Quelle est la conséquence de ne pas fournir une passerelle par défaut lorsque vous configurez les options d’étendue DHCP ?
Les ordinateurs ne peuvent pas communiquer avec ceux des autres s.réseaux