## Slide 1: Chapitre 9 Configuration de l'accès réseau
Module S43

## Slide 2: Plan du cours
Introduction à l'infrastructure d'accès réseau
Configuration d'une connexion VPN
Configuration d'une connexion d'accès à distance
Configuration d'une connexion sans fil
Contrôle de l'accès utilisateur au réseau
Centralisation de l'authentification de l'accès réseau et de la gestion des stratégies en utilisant IAS

## Slide 3: 1. Introduction à l'infrastructure d'accès réseau
Composants d'une infrastructure d'accès réseau
Configuration requise pour un serveur d'accès réseau
Qu'est-ce qu'un client d'accès réseau ?
L’autorisation et l’authentification de l'accès réseau ?
Les méthodes d'authentification

## Slide 4: Composants d'une infrastructure d'accès réseau
Serveur d'accès réseau
Serveur NPS (IAS)
Serveur DHCP
Contrôleur
de domaine
Service d'accès réseau
Clients d'accès réseau
Service d'authentification
Active Directory (non requis)
Client d'accès à distance
Point d'accès sans fil
Client sans fil
Client VPN

## Slide 5: Configuration requise pour un serveur d'accès réseau
Le serveur fera-t-il également office de routeur ?
Méthodes et fournisseurs d'authentification
Accès client
Attribution d'adresses IP
Un serveur d'accès réseau est un serveur qui fait office de passerelle vers un réseau pour un client
Pour configurer le serveur d'accès réseau, les informations suivantes sont requises :

## Slide 6: Qu'est-ce qu'un client d'accès réseau ?
Type de client | Description
Client VPN | Se connecte via un réseau public ou partagé Émule une liaison point à point sur un réseau privé
Client d'accès à distance | Se connecte par le biais d'un réseau de communication Crée une connexion physique à un port sur un serveur d'accès distant situé sur un réseau privé Utilise un modem ou une carte RNIS pour se connecter au serveur d'accès distant
Client sans fil | Se connecte à un réseau au moyen de technologies infrarouges (IR) ou à fréquences radio (RF) Comprend de nombreux types de périphériques

## Slide 7: L’autorisation et l’authentification de l'accès réseau
Serveur
d'accès réseau
Client
d'accès réseau
Contrôleur
de domaine
Authentification | Vérifie l'identification d'un utilisateur distant auprès du service réseau auquel l'utilisateur tente d'accéder (ouverture de session interactive)
1
2
1
Autorisation | Vérifie que la tentative de connexion est autorisée ; la procédure d'autorisation a lieu après une tentative d'ouverture de session réussie
2

## Slide 8: Les méthodes d'authentification
Méthode d’authentification | Description
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) | • Utilisé par plusieurs fournisseurs de clients et serveurs d’accès distant.
PAP (Password Authentication Protocol) | • Utilise des mots de passe en clair. Il s’agit du protocole d’authentification le moins sécurisé.
MS-CHAP v2 | • Ce protocole effectue une authentification mutuelle. • Protocole par défaut pour les OS (Ms Windows 2000 et les versions ultérieures .
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) | Ce protocole effectue une authentification mutuelle. • Exige une infrastructure de certificats à cartes à puce. • Offre le niveau de sécurité le plus élevé.
PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) | Utilisé avec les réseaux 802.1x afin de sécuriser les réseaux câblés et sans fil. • L’accès est accordé en fonction de l’identité de l’utilisateur. • Il renforce la sécurité du cryptage des réseaux sans fil.

## Slide 9: 2. Configuration d'une connexion VPN
Fonctionnement d'une connexion VPN
Composants d'une connexion VPN
Protocoles de cryptage pour une connexion VPN
Configuration requise pour un serveur VPN

## Slide 10: Fonctionnement d'une connexion VPN
3
Le serveur VPN authentifie
et autorise le client
2
Le serveur VPN répond à l'appel
4
Le serveur VPN transfère
les données
Le client VPN appelle le serveur VPN
1
Un réseau privé virtuel (VPN) est l'extension d'un réseau privé qui englobe des liaisons à travers des réseaux partagés ou publics, comme Internet, selon une méthode qui émule une liaison point à point
Contrôleur
de domaine
Client VPN
Serveur VPN

## Slide 11: Avantages d'une connexion VPN
Permet aux utilisateurs ou aux entreprises de se connecter à des serveurs distants sur un réseau public
Réduction des coûts: Le réseau VPN n’utilise pas de ligne téléphonique et requiert un minimum de matériel
Sécurité accrue: Le serveur VPN applique l’authentification et le cryptage.
Prise en charge des protocoles réseau: Vous pouvez exécuter à distance une application qui dépend des protocoles réseau les plus courants (TCP/IP)
Sécurité des adresses IP

## Slide 12: Composants d'une connexion VPN
Tunnel VPN
Protocoles de tunneling
Données en tunnel
Client VPN
Serveur VPN
Attribution d'un serveur de noms et d'adresses
Serveur
DHCP
Contrôleur
de domaine
Authentification
Réseau de transit
Ordinateur qui accepte les connexions VPN émanant de clients VPN (service Routage et accès distant )
Ordinateur qui amorce une connexion VPN à un serveur VPN
Réseau public ou privé traversé par les données encapsulées
Segment de la connexion dans lequel vos données sont cryptées et encapsulées
Protocoles utilisés pour gérer les tunnels et encapsuler des données privées (pptp par ex)
Données acheminées généralement via une liaison point à point privée
l’identité du client, du serveur et les données envoyées
Le serveur VPN est responsable de l’attribution d’adresses IP. Il alloue également des adresses de serveur DNS et WINS aux clients

## Slide 13: Protocoles de cryptage pour une connexion VPN
Catégorie | Description
PPTP | Utilisation des méthodes d'authentification PPP au niveau utilisateur et MPPE pour le cryptage des données
L2TP/IPSec | Utilisation des méthodes d'authentification PPP au niveau utilisateur sur une connexion cryptée avec la méthode IPSec Pour l'accès à un réseau VPN, la méthode d'authentification recommandée est L2TP/IPSec avec des certificats
SSTP | SSTP est un nouveau protocole de tunneling Il utilise le protocole HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) pour transmettre le trafic via des pare-feux et des proxy Web qui peuvent bloquer le trafic PPTP et L2TP / IPsec.

## Slide 14: Protocoles de cryptage pour une connexion VPN
PPTP:
fournit la confidentialité des données (cryptage)
ne fournit pas l'intégrité des données (modification)
ne prouve pas l'authentification d'origine des données
L2TP/IPSEC
En utilisant IPsec, les connexions VPN L2TP / IPsec fournissent la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données.
SSTP
Vous pouvez l’utiliser uniquement avec les ordinateurs clients exécutant les nouveaux OS.
En utilisant SSL, les connexions VPN SSTP assurent la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données.
Notes: Talk to the students about the different support for each of the client protocols:
  Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP): Widely usable on a variety of Microsoft clients
  Layer Two Tunneling Protocol (L2TP): Windows 2000, Windows XP, or Windows Vista™
  Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP): Windows Vista SP1 or Windows Server 2008
The student CD contains the following information on the benefits and disadvantages of each tunneling protocol. Use the student CD information when presenting this topic.
Choosing between tunneling protocols
When choosing between PPTP, L2TP/IPsec, and SSTP remote access VPN solutions, consider the following:
• You can use PPTP with a variety of Microsoft clients, including Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, and Windows Server 2008. Unlike L2TP/IPsec, PPTP does not require the use of a public key infrastructure (PKI). By using encryption, PPTP-based VPN connections provide data confidentiality, as captured packets cannot be interpreted without the encryption key. PPTP-based VPN connections, however, do not provide data integrity (proof that the data was not modified in transit) or data-origin authentication (proof that the data was sent by the authorized user).
• You can use L2TP only with client computers running Windows 2000, Windows XP, or Windows Vista. L2TP supports either computer certificates or a preshared key as the IPsec authentication method. Computer certificate authentication, the recommended authentication method, requires a PKI to issue computer certificates to the VPN server computer and all VPN client computers. By using IPsec, L2TP/IPsec VPN connections provide data confidentiality, integrity, and authentication.
• Unlike PPTP and SSTP, L2TP/IPsec enables computer authentication at the IPsec layer and user-level authentication at the PPP layer.
• You can use SSTP only with client computers running Windows Vista Service Pack 1 (SP1) or Windows Server 2008. By using SSL, SSTP VPN connections provide data confidentiality, integrity, and authentication.
• All three tunnel types carry PPP frames on top of the network protocol stack. Therefore, the common features of PPP, such as authentication schemes, NAP, and Internet Protocol version 4 (IPv4) and Internet Protocol version 6 (IPV6) negotiation, are the same for the three tunnel types.
References
Help Topic: VPN Tunneling Protocols

## Slide 15: Configuration requise pour un serveur VPN
Identifier l'interface réseau qui assure la connexion à Internet et celle qui assure la connexion à votre réseau privé
Déterminer si les clients reçoivent des adresses IP d'un serveur DHCP ou du serveur VPN
Indiquer si les demandes de connexion doivent être authentifiées par un serveur NPS(RADIUS) ou par le serveur VPN
Avant d'ajouter un serveur d'accès distant / VPN :

## Slide 16: 3. Configuration d'une connexion d'accès à distance
Comment fonctionne l'accès réseau à distance ?
Composants d'une connexion d'accès à distance
Méthodes d'authentification disponibles pour une connexion d'accès à distance
Configuration requise pour un serveur d'accès distant

## Slide 17: Comment fonctionne l'accès réseau à distance ?
Le serveur d'accès distant authentifie et autorise le client
3
Le serveur d'accès distant répond à l'appel
2
Le serveur d'accès distant transfère les données
4
Le client d'accès à distance appelle le serveur d'accès distant
1
Contrôleur
de domaine
Client d'accès à distance
L'accès réseau à distance est une procédure par laquelle un client d'accès distant établit une connexion temporaire à un port physique situé sur un serveur d'accès distant en utilisant les services d'un fournisseur de télécommunications
Serveur d'accès distant

## Slide 18: Composants d'une connexion d'accès à distance
Attribution d'un serveur de noms et d'adresses
Serveur
DHCP
Contrôleur
de domaine
Authentification
Options de réseau étendu (WAN) :Téléphone, RNIS X.25 ou ATM
Protocoles de réseau local (LAN)
Protocoles d'accès distant
Ordinateur qui accepte les connexions d’accès à distance émanant de clients d’accès à distance (Routage et accès distant)
Serveur d'accès distant
Ordinateur qui amorce une connexion d’accès à distance à un serveur d’accès à distance
Client d'accès à distance
Les programmes d’application utilisent des protocoles de réseau local (LAN) pour transporter les informations
Les protocoles d’accès distant sont utilisés pour négocier les connexions et assurer le tramage des données des protocoles LAN qui sont envoyées sur des liaisons de réseau étendu (WAN)
Les clients peuvent se connecter au réseau en utilisant des lignes téléphoniques standard, un modem , X.25 ou ATM
Authentifié l’identité du client et du serveur
Le serveur d’accès distant est responsable de l’attribution d’adresses IP (DHCP). Il affecte également des adresses de serveur DNS et WINS aux clients

## Slide 19: Méthodes d'authentification disponibles pour une connexion d'accès à distance
Serveur d'accès distant
Utilisateur d'accès distant
Méthode la plus puissante : EAP-TLS avec cartes à puce
Authentification mutuelle

## Slide 20: Configuration requise pour un serveur d'accès distant
Déterminer si les clients reçoivent des adresses IP d'un serveur DHCP ou du serveur d'accès distant
Indiquer si les demandes de connexion doivent être authentifiées par un serveur NPS(RADIUS) ou par le serveur d'accès distant
Vérifier que les utilisateurs disposent de comptes d'utilisateurs configurés pour permettre l'accès réseau à distance
Avant d'ajouter un serveur d'accès distant pour un accès à distance :

## Slide 21: 3. Configuration d'une connexion sans fil
Vue d'ensemble de l'accès réseau sans fil
Composants d'une connexion sans fil
Normes sans fil
Méthodes d'authentification disponibles pour les réseaux sans fil
Configuration requise pour un client Windows Professionnel en vue d'un accès réseau sans fil

## Slide 22: Vue d'ensemble de l'accès réseau sans fil
Serveur d'accès réseau
Serveur
IAS
Serveur DHCP
Contrôleur
de domaine
Point d'accès sans fil
Client sans fil
La technologie utilisée sur un réseau sans fil permet à plusieurs périphériques de communiquer au moyen de protocoles réseau standard et d'ondes électromagnétiques (et non de câbles réseau) afin de transporter des signaux sur toute ou une partie de l'infrastructure réseau
Norme | Description
Réseau sans fil d'infrastructure | Les clients se connectent à des points d'accès sans fil
Réseau sans fil d'égal à égal | Les clients sans fil communiquent directement entre eux sans utiliser de câbles

## Slide 23: Composants d'une connexion sans fil
Serveur
DHCP
Serveur d'accès distant
Contrôleur
de domaine
Attribution d'un serveur de noms et d'adresses
Authentification
Point d'accès sans fil
Ports
Une station est un périphérique informatique équipé d’une carte réseau sans fil
Client sans fil
(station)
Un point d’accès sans fil est un périphérique réseau équipé d’une carte réseau sans fil qui fait office de pont entre les stations et un réseau câblé traditionnel
Un port est le canal d’un périphérique capable de gérer une seule connexion point à point
Le service Routage et accès distant fournit des services d’authentification, tels que les méthodes d’authentification 802.1x et IAS
Le service Routage et accès distant fournit des stratégies d’accès distant et d’allocation d’adresses IP propres aux clients réseau sans fil

## Slide 24: Normes sans fil
Norme | Description
802.11 | Groupe de spécifications pour les réseaux WLAN élaborées par l'IEEE Définit la partie physique et MAC de la couche de liaison de données du modèle OSI
802.11b | 11 Mbit/s Bonne couverture, mais sensibilité aux interférences radio Norme répandue auprès des utilisateurs domestiques et des petites entreprises
802.11a | Vitesses de transmission de l'ordre de 54 Mbit/s Permet d'optimiser les performances des applications de conférence et vidéo sur un réseau local sans fil Fonctionnement optimal dans les zones densément peuplées Incompatible avec les normes 802.11, 802.11b et 802.11g
802.11g | Amélioration de la norme 802.11b, avec laquelle elle est compatible Débit de 54 Mbit/s, mais avec une portée inférieure à la spécification 802.11b
802.1x | Authentifie les clients avant de leur donner accès au réseau Utilisable avec les réseaux locaux câblés ou sans fil Investissement plus important sur le plan du matériel et de l'infrastructure

## Slide 25: Méthodes d'authentification disponibles pour les réseaux sans fil
Méthodes d'authentification 802.1x | Description
EAP-MS-CHAP v2 | Authentification mutuelle Utilise des certificats pour l'authentification du serveur et des informations d'identification basées sur un mot de passe pour l'authentification du client
EAP-TLS | Effectue une authentification mutuelle. Méthode la plus puissante en matière d'authentification et de détermination des clés Utilise des certificats pour l'authentification du client et du serveur
PEAP | Prend en charge les méthodes EAP-TLS et EAP-MS-CHAP v2 Crypte le processus de négociation

## Slide 26: Configuration requise pour un client Windows en vue d'un accès réseau sans fil
Choix du type de réseau :
  Point d'accès
  Ordinateur à ordinateur
  Tout réseau disponible
Configuration de l'authentification pour le type de réseau sélectionné
Mise en adéquation du niveau de sécurité et de la facilité de déploiement :
  Pour bénéficier du niveau de sécurité maximal, choisissez PEAP avec des certificats (EAP-TLS)
  Si vous privilégiez la facilité de déploiement, choisissez PEAP avec des mots de passe (EAP-MS-CHAP v2)

## Slide 27: 4. Contrôle de l'accès utilisateur au réseau
Autorisations d'appel entrant du compte de l'utilisateur
Qu'est-ce qu'une stratégie d'accès distant ?

## Slide 28
Autorisations d'appel entrant du compte de l'utilisateur
Autorisation d'accès distant (Accès à distance ou VPN): autorisé, refusé ou déterminé d’après les stratégies d’accès distant.
Vérifier l'identité de l'appelant: vérifier le numéro de téléphone de l’appelant
Options de rappel: serveur rappelle l’appelant durant le processus de connexion
Attribution d'une adresse IP statique: attribuer à un utilisateur une adresse IP spécifique pendant l’établissement d’une connexion
Appliquer les itinéraires statiques: définir une série d’itinéraires IP statiques qui sont ajoutés à la table de routage du serveur RAS
Les propriétés d'appel entrant ci-dessous :

## Slide 29: Qu'est-ce qu'une stratégie d'accès distant ?
Une stratégie d'accès distant est une règle nommée comprenant les éléments suivants :
Conditions. Un ou plusieurs attributs qui sont comparés aux paramètres de la tentative de connexion
Autorisation d'accès distant. Si toutes les conditions d'une stratégie d'accès distant sont remplies, l'autorisation d'accès distant peut être soit octroyée, soit refusée
Profil. Ensemble de propriétés appliquées à une connexion après l'autorisation de cette dernière (au moyen des paramètres d'autorisation de la stratégie ou du compte d'utilisateur)

## Slide 30: 6. Centralisation de l'authentification de l'accès réseau et de la gestion des stratégies en utilisant IAS
Que signifie NPS (RADIUS )?
Que signifie IAS ?
Fonctionnement de l'authentification centralisée
Comment configurer un serveur IAS pour l'authentification de l'accès réseau
Comment configurer le serveur d'accès distant en vue d'utiliser l'authentification IAS

## Slide 31: Que signifie Radius ?
Exemples de clients RADIUS:
Serveurs d'accès réseau
Points d'accès sans fil
Proxy RADIUS
RADIUS est un protocole standard de l'industrie qui permet l’authentification, l’autorisation et la comptabilité des connexions d’accès distant

## Slide 32: Que signifie NPS ?
NPS est un serveur Radius qui permet de créer et de mettre en œuvre des stratégies d'accès réseau.
Il permet l'authentification, l'autorisation et la comptabilisation centralisées de l'accès réseau
Vous pouvez l’utiliser pour les fonctionnalités suivantes:
Serveur RADIUS: NPS effectue l'authentification de connexion centralisée, l'autorisation et la comptabilité pour :
  Commutateur sans fil
  Connexions d'accès distant
  Réseau privé virtuel (VPN).
  Proxy RADIUS: transférer des requêtes de connexion vers NPS ou d'autres serveurs RADIUS
Serveur RADIUS

## Slide 33: Fonctionnement de l'authentification centralisée
Serveur RADIUS (NPS)
Client RADIUS
Client
Se connecte à un client RADIUS local pour avoir accès au réseau
1
Transmet les requêtes à un serveur RADIUS
2
Authentifie les requêtes et stocke les informations de gestion des comptes
3
Contrôleur de domaine
Communique avec un client RADIUS pour accorder ou refuser l'accès
4
Serveur d'accès distant